모바일 하버 세부내용

모바일 하버란?

모바일하버는 깊은 곳에 정박 중인 대형 컨테이너선과 수심이 얕은 항구나 부두를 연결하는새로운 개념의 혁신적 해상 물류 시스템이다. 모바일하버는 육상 부두에서만 가능했던 컨테이너의 하역/선적을 해상에서 직접할 수 있으며, 기존 형태의 대형 항만 인프라스트럭쳐(안벽, 대형 하역장치 등)가 없는 보통 항구나 지역으로 직접 이동하여 컨테이너의 하역/선적이 가능한 차세대 그린 수송시스템이다.

모바일하버가 주목을 받는데는 몇 가지 요인이 있다.

첫째, 지속적으로 증가하는 컨테이너 물동량과 컨테이너선의 대형화에 따라 컨테이너 처리 시스템에 혁신이 요구되고 있다.

둘째, 향후 몇 년안에 13,000TEU급 초대형 컨테이너선으로 해운시장이 재편될 것으로 예상된다. (현재 6,000TEU급)

- TEU(Twenty-foot Equivalent Unit)란 20피트 컨테이너에 상당하는 볼륨(부피)를 말하는 단위이다. 간단히 설명해서, 13,000TEU란 20피트 컨테이너 13,000개를 선적할 수 있다는 뜻이다.

셋째, 모바일하버는 새로운 개념의 컨테이너 처리 시스템으로 컨테이너선이 육지에 접안 하지 않고 해상에서 컨테이너의 선적과 하역 서비스가 가능하다.

넷째, 모바일하버는 자체추진이 가능하므로 필요에 의해 인근 부두 및 목적지로 이동하여 양하역 서비스가 가능한 새로운 그린 수송시스템이다.

다섯째, 물동량 증가에 따른 새로운 항만 건설과 증설 문제에 대해 효과적인 대안이 될 수 있다.

1. 기본 정의

- 해상에 정박 중인 대형 컨테이너선과 수심이 얕은 항구, 부두를 새로운 방식으로 연결하는 혁신적인 해상물류 시스템

- 대형 하역장치나 접안 시설이 없는 중소형 항구에 접근성 증가

2. 주요 사항

- 크기: 250TEU급

- 컨테이너의 고속 하역 및 선적 작업 가능

- 파고 최대 2~3m 하에서 컨테이너의 양하역 가능

- 약 5m 이내의 얕은 수심에도 접근 가능

3. 공모 분야

\

| 부유체시스템 | (1) 부유체 구조 설계 (2) 부유체 구조 운동 제어 |
| --- | --- |
| 고속하역시스템 | (1) 하역시스템 설계 (2) 하역시스템 운동 제어 |
| 선박 자동접안 및 계류시스템 | (1) 접안 자동화 설계 (2) 계류 시스템 설계 |

4. 세부 내용

1) 부유체 시스템

( 기본 요구 사항

가. 파고 2-3m 에서도 안정적인 움직임을 제공한다.

나. 자체 추진을 한다.

다. 수심 5m 이내에서도 항해 가능하다.

( 유의 사항

위의 기본 요구 사항 중 (가) 항은 가장 중점적으로 고려되어야 하는 사항이다. (가)항의 요구 목적은 모바일하버에 탑재된 하역시스템이 효율적으로 작동할 수 있는 작업환경을 제공해 주는 것이다. 본 목적을 달성하기 위하여 작업시 모바일하버 부유체의 roll, pitch, heave 등의 운동을 적절한 방법을 사용하여 제어하여 주어야 한다.

2) 고속하역 시스템

( 기본 요구 사항

- 컨테이너를 정확하게 잡을 수 있어야 한다.

- 컨테이너를 “원하는 지점”에 안전하게 내려놓아야 한다.

다. 컨테이너의 이동시 흔들림을 최소화하여야 한다.

다. 시간당 컨테이너를 처리속도가 빨라야 한다.

라. 하역장치의 안정성, 경량화에 추구하여야 한다.

( 유의 사항

위의 기본 요구 사항들을 만족시키기 위한 가장 핵심적인 연구는 최고 2-3m 의 파도가 있는 상태 즉, 움직이는 부유체 위에 탑재되는 높은 효율을 가진 컨테이너 하역장치를 개발하는 것이다. 여기서 높은 효율이란 시간당 컨테이너 처리량, 에너지 소비량, 경량화, 작업 안전성, 시스템 안정성 등에 있어서 우수함을 의미한다.

3) 선박자동접안 및 계류시스템

( 기본 요구 사항

가. 모바일하버-컨테이너선 간 결합(docking) 시,

- 두 부유체가 적절하게 계류되어야 한다.

- 모바일하버는 컨테이너선을 손상하지 말아야 한다.

나. 모바일하버가 육지측 안벽과 접안 시,

- 빠르게 접안되어야 한다.

- 고속으로 컨테이너선을 하역하여야 한다.

( 유의 사항

위의 기능요구들 중 가장 핵심이 되는 사항은 모바일하버가 컨테이너선과 안전하게 결합(docking)하여 하역작업을 할 수 있도록 하는 것과, 모바일하버가 육지측 안벽에 빠르게 접안하여 고속으로 컨테이너를 하역하는 것이다.

5. 공모전 제안서 중요 고려사항 (Important considerations)

아이디어의 신규성 / 기술의 파급성 / 안전성 / 신뢰성 / 효율성 / 친환경성